Burzenin 03-11-2014 roku

………………………….

………………………….

(adres wykonawcy)

Znak: ZPI 271.9.2014

Dot. zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem oraz przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowego sprzętu medycznego do rehabilitacji dla Gminy Burzenin”

Zaproszenie do składania ofert cenowej

W imieniu Gminy Burzenin ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty cenowej

w ramach zamówienia na dostawę wraz z montażem oraz przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowego niżej wymienionego sprzętu medycznego do rehabilitacji dla Gminy Burzenin:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Aparat do laseroterapii 1- kanałowy szt. 1

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Aparat jednokanałowy do laseroterapii |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem |
| 3 | Sonda prysznicowa R + IR 4x50mW 685nm + 4x200mW 830nm |
| 4 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz |
| 5 | Częstotliwości Nogiera i EAV |
| 6 | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 |
| 7 | Współczynnik wypełnienia 10 – 90 % |
| 8 | Stolik do aparatu wyposażony w 4 kółka,6 zamykanych półek i wysięgnik do sondy prysznicowej |
| 9 | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii |

Aparat do ultradźwięków 1- kanałowy szt. 1

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem |
| 3 | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 |
| 4 | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe |
| 5 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu |
| 6 | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta |
| 7 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) |
| 8 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) |
| 9 | Współczynnik wypełnienia 5-95 % |
| 10 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej |
| 11 | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty |

Aparat do magnetoterapii   2-kanałowy szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Aparat 2–kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów |
| 2 | Impulsowe pole magnetyczne - impusly: prostokatne, trójkątne, sinusiodalne, eksponencjalne i ciągłe |
| 3 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne |
| 4 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych |
| 5 | Kolorowy ekran dotykowy |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat |
| 7 | Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz |
| 8 | Maksymalna indukcja impulsowa 125 mT (250 Gaussów) |
| 9 | Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT |

Stół z przesuwanym solenoidem  szt. 1

| 1 | Leżanka-stół z przesuwanym solenoidem 70 cm |
| --- | --- |

Lampa Sollux szt. 1

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Maksymalna moc żarówki: 375 W |
| 2 | Regulacja jasności: 10 – 100 %, krok 10 % |
| 3 | Zegar zabiegowy: 1 – 30 min |
| 4 | Zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 450 W |
| 5 | Wyposażenie: komplet przewodów, sterownik elektroniczny, promiennik 375 W, filtry: czerwony, niebieski |

Aparat 3-kanałowy do elektroterapii i laseroterapii szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Aparat trzykanałowy - 2 niezależne kanały elektroterapii, 1 kanał lasera |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem |
| 3 | Parametry elektroterapii: |
| 4 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów |
| 5 | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta,Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja – prąd Kotza, Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujące, Impulsy prostokątne, Impulsy trójkątne, Impulsy ekspotencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy Przerywane, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Izoplanarne pole wektorowe, Fale o średniej częstotliwości, Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta, Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha, HVT, Impulsy IG, Modulowany prąd impulsowy, Prąd VMS, Prąd Kotza, EPIR, Prąd Leduca, Fale H, Mikroprądy, Elektrodiagnostyka |
| 6 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod |
| 7 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) |
| 8 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów |
| 9 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. |
| 10 | Parametry lasera: |
| 11 | Sonda laserowa podczerwona o mocy 400mW i długości fali 830nm |
| 12 | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz |
| 13 | częstotliwości Nogiera i EAV |
| 14 | autotest podłączonych sond laserowych |
| 15 | współczynnik wypełnienia 10 – 90 % |
| 16 | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 |

Aparat do diatermii krótkofalowej  szt. 1

| l.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Aparat do diatermii krótkofalowej |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem |
| 3 | Praca w trybie kondensatorowym – 1 kanał |
| 4 | Praca w trybie indukcyjnym – 1 lub 2 kanały |
| 5 | Maksymalna moc - impulsowa 400W / ciągła 200W |
| 6 | 68 gotowych protokołów zabiegowych |
| 7 | Częstotliwość pracy 27,12 MHz |
| 8 | Częstotliwość impulsu 50-1500 Hz |
| 9 | Czas trwania impulsu 50-2000 µs |
| 10 | Aplikatory kondensatorowe –130mm |
| 11 | 6-przegubowe ramiona pozwalające na dobranie optymalnej pozycji terapeutycznej |

Wanna do masażu wirowego  kończyn górnych szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | 10 mikrodysz do hydromasażu |
| 2 | Pojemność użytkowa wanny: 25 l |
| 3 | Regulacja intensywności hydromasażu |
| 4 | Wyświetlacz LED do ustawiania czasu terapii |
| 5 | Termometr cyfrowy |
| 6 | Automatyczne napełnianie wanny |
| 7 | Tryb hydromasażu ciągły, impulsowy lub sinusoidalny |
| 8 | Zewnętrzne podświetlenie LED |

Wanna do masażu wirowego  kończyn dolnych szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | 12 mikrodysz do hydromasażu |
| 2 | Pojemność użytkowa wanny: 90/140 l |
| 3 | Regulacja intensywności hydromasażu |
| 4 | Wyświetlacz LED do ustawiania czasu terapii |
| 5 | Termometr cyfrowy |
| 6 | Automatyczne napełnianie wanny – 2 poziomy wody |
| 7 | Tryb hydromasażu ciągły, impulsowy lub sinusoidalny |
| 8 | Zewnętrzne podświetlenie LED |
| 9 | 2 strefy ciała objęte hydromasażem |

Aparat do krioterapii szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Czynnik chłodniczy: Ciekły azot |
| 2 | Temperatura strumienia gazu: -160°C (przy wylocie dyszy) |
| 3 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 |
| 4 | Pojemność zbiornika minimum 30 l |
| 5 | Zużycie zabiegowe ciekłego azotu: od 0,064 do 0,128 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu |
| 6 | Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku |

Wyposażenie sali kinezyterapii

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Kabina UGUL z wyposażeniem standardowym |
| 2 | Drabinka gimnastyczna 220/76 cm z uchwytami |
| 3 | Materac składany |
| 4 | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych |
| 5 | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych |
| 6 | Kozetka drewniana do fizykoterapii z regulowanym podgłówkiem 2 szt. |
| 7 | Stół rehabilitacyjny 2-cz. z elektryczną zmianą wysokości leżyska |

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4  pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. ujed. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

Kryteriami wyboru będą:

Cena                                  100%

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje ofertę z najniższą ceną lub ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans cen i innych, obiektywnych kryteriów. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. ujed. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 m-cy gwarancji na dostarczony sprzęt.

Termin dostawy sprzętu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Oferta winna być opisana „Dostawa wraz z montażem oraz przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowego sprzętu medycznego do rehabilitacji dla Gminy Burzenin” i złożona do dnia 7 listopada 2014 roku do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Burzenin

ul. Sieradzka 1   98-260 Burzenin

Pokój nr 4.

lub emailem na adres: ugburzenin@home.pl;

Otwarcie ofert w dniu 7 listopada 2014 roku o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Burzenin

ul. Sieradzka 1   98-260 Burzenin

Pokój nr 6.

W imieniu Zamawiającego:

Jerzy Białczak – Sekretarz Gminy

Załącznik:

1) Wzór oferty.

2) Wzór umowy.